## Slide 1
AI辅助板架自动创建
2026年9月
详设｜面向全船模型错误治理的安全创建与恢复闭环
Notes: 【建议时长：20秒】
各位好，我汇报的题目是“AI辅助板架自动创建”。项目最初解决设计人员提出需求后，AI如何形成可执行的板架请求。开发过程中，我们进一步把模型错误治理作为上游触发机制，让系统知道什么时候需要创建、更新或恢复板架。当前CAD数据和执行仍为Mock。

## Slide 2
目录
1 项目初心与问题演化
2 板架创建与错误治理一体化方案
3 Agent决策、安全边界与双阶段Demo
4 阶段效果、不足与公司软件落地
Notes: 【建议时长：10秒】
汇报分为四部分：先说明项目初心和问题演化，再介绍一体化方案与Agent决策，然后展示双阶段Demo，最后总结阶段效果、局限和公司软件落地路线。

## Slide 3
1 项目初心与演化逻辑
核心目标始终是让AI安全地辅助板架创建
1.1 能创建
自然语言 → 板架请求（PanelRequest）
工程对象查询 → 安全检查
调用 create_panel() Mock
1.2 知道何时需要创建或重建
模型升级产生关联错误
从全船错误中找出可恢复板架
生成板架恢复候选
1.3 只在安全时创建
确认影响范围和允许路线
合格任务进入原板架创建链
人工与软件问题不自动执行
错误治理负责：为什么处理、处理哪个对象、允许采用什么方式
板架创建负责：参数是否完整、工程对象是否有效、能否提交CAD执行
项目由单次创建原型扩展为“发现问题 → 判断能否恢复 → 安全创建或更新 → 复查结果”的工程闭环。
Notes: 【建议时长：35秒】
项目经历了三个递进阶段。第一阶段解决“能创建”，把自然语言转成PanelRequest并完成模拟调用。第二阶段解决“何时需要创建或重建”，从模型错误中找到真正需要恢复的板架。第三阶段解决“在什么条件下可以处理”，只有对象、影响范围和处理方式明确的任务才进入创建链。因此，错误治理负责发现任务和选择方向，板架创建负责把合格任务变成可执行请求。

## Slide 4
常见错误原因分析
CAD软件版本由于方案修正、属性修改等原因，全船升级时，存在节点计算失败，部分错误会形成新的板架创建、更新或重算需求
旧版本工程数据
版本升级与数据转换
对象关系更新与重新计算
新版本错误检查
01
数据格式不兼容
旧字段被调整或删除
不同版本读取规则不一致
02
数据转换不完整
批量转换中断或遗漏
部分边界、引用没有写入新格式
03
对象关系没有同步
父对象已经更新
子对象仍引用旧数据或旧结果
04
重新计算或软件异常
计算顺序、容差或算法发生变化
几何计算可能失败
当前Demo模拟四类问题：板架边界迁移不完整、父板架待重算、肘板边界失效、CAD计算异常
只有板架数据缺失或迁移不完整等可恢复问题，才进入板架创建或更新链；其余转人工处理或开发
Notes: 【建议时长：30秒】
全船版本升级可能改变数据格式、对象关系和计算规则。旧字段不兼容、迁移遗漏、父子对象不同步，都可能产生新的错误；算法、容差或计算顺序变化也可能引发几何计算失败。不同问题需要不同处理方式。可恢复的板架数据问题可以进入更新或重建评估，边界失效和软件异常则应转设计人员或CAD研发。

## Slide 5
目录
1 项目初心与问题演化
2 板架创建与错误治理一体化方案
3 Agent决策、安全边界与双阶段Demo
4 阶段效果、不足与公司软件落地
Notes: 【建议时长：5秒】
下面进入第二部分，说明板架创建与错误治理如何连接成一套流程。

## Slide 6
板架创建与错误治理一体化方案
两类任务来源不同，但进入CAD执行前都必须形成板架请求，并经过同一套检查
AI辅助板架创建 —— 设计员主动输入命令
设计人员主动提出
板架创建需求
形成板架请求
定位面、厚度、材料和边界
AI决策生成板架创建/更新清单 —— 错误治理方案自动生成
CAD发现
模型错误
分析错误和
受影响对象
能否通过板架
更新或重建解决？
构建板架恢复任务
转成板架请求
不可以
转设计人员或CAD研发
Notes: 【建议时长：35秒】
板架任务有两个来源。上方是设计人员主动提出创建需求，系统形成包含定位面、厚度、材料和边界的板架请求。下方是CAD发现模型错误，系统先分析错误及受影响对象，再判断能否通过板架更新或重建解决。可以恢复时构建恢复任务并转成板架请求，不能恢复时转设计人员或CAD研发。两类来源最终复用同一套板架创建能力。

## Slide 7
错误治理方案 —— CAD发现模型错误
01 读取错误对象
Marine提供工程ID和版本
版本升级记录、错误对象ID、对象类型
02 读取CAD诊断信息
建议操作、预检结果
候选对象和设计影响
03 检查数据是否可用
对象ID不能重复
诊断对象必须存在
输出：结构化、可追溯的错误清单
下一步可按对象关系分析主要问题和受影响对象
错误信息：demo_model_errors.json
Notes: 【建议时长：25秒】
来源二的第一步是取得可信的错误输入。目标系统需要提供工程ID、版本、错误对象ID、对象类型、错误码和相关诊断信息。程序先检查对象是否重复、引用是否有效，再输出结构化错误清单。当前Demo读取固定的demo_model_errors.json，验证的是数据结构、入口校验和可追溯性，还没有连接真实CAD错误扫描。

## Slide 8
2.2.2 错误原因归类与受影响对象合并
错误码决定错误类别，对象关系决定影响范围，Agent不生成或修改工程事实
读取CAD错误码
对象ID和上级对象ID
查找最上层错误对象
确定主要问题从哪里开始
查询错误原因映射表
错误码转换为统一原因
合并相同错误原因
形成Groups
补齐受影响对象
关联CAD诊断和候选操作
问题组 | 来源错误码 | 统一后的错误原因 | 错误原因如何得到
Group A | BOUNDARY_DATA_ MIGRATION_FAILED | 版本升级时板架边界数据 没有完整转换 | 错误码直接映射 版本升级记录补充说明
Group B | RECOMPUTE_REQUIRED | 父板架需要重新计算 | 错误码直接映射
Group C | PANEL_NORMAL_CHANGED STIFFENER_MOUNT_FACE_CHANGED | 支撑对象变化导致 肘板边界失效 | 两个错误码映射到 同一类工程问题
Group D | GEOMETRY_KERNEL_ERROR | CAD几何计算出现异常 | 几何模块错误码直接映射
遇到未知错误码时停止自动归类并转人工确认，Agent不得猜测错误原因
“从错误清单识别级联影响”，但离真实CAD影响分析还有明显距离。真正接入CAD后，parent_id 应由Provider提供稳定语义，并补充反向依赖查询、边界引用、拓扑依赖和修复预览，才能得到完整的受影响对象范围
Notes: 【建议时长：35秒】
错误原因不由Agent自由猜测。程序根据CAD错误码查询确定性映射表，再沿对象的上级关系找到问题起点。相同原因的错误合并成一个处理任务，并补齐受影响对象、CAD诊断和候选操作。页面中的Group只是本次Demo形成的分组，不是固定分类。换一条船或另一个工程，分组数量和内容都会随错误数据变化。未知错误码直接转人工确认。

## Slide 9
错误治理方案 —— 判断能否通过板架更新或重建解决
Provider提供工程事实，确定性规则限定处理边界，Agent在允许范围内选择，Workflow根据执行方式完成分流
主要错误对象是否为板架？
↓
否 → 处理实际主要错误对象
是 → 参数、边界和几何仍有效？
↓
是 → 重新计算
否 → 能否保留现有板架panel_id，通过补全或修正数据恢复板架？
↓
是 → 更新板架，保留 panel_id
否 → 是否同时满足三项重建条件？
↓
是 → 继续根据规则限定给出建议
否 → 转人工
三项重建条件
创建参数完整且来源可靠
新旧板架替换关系明确
子构件能够安全重新关联
根据错误分类，判断是否需要重建
根据错误分类，判断是否需要重建
确定性规则
生成允许执行方式
Agent
结合用户策略，在允许范围内选择执行路线
Workflow按照规则指定执行方式
规则代码生成允许执行方式
修复候选：重新计算 / 更新板架 / 人工重选边界 / 报告Provider异常
允许执行方式：自动执行 / 确认后执行 / 人工处理 / 研发排查
自动执行 → 调用CAD
等待确认 → 进入确认状态
用户同意 → 调用CAD接口
用户拒绝 → 停止
人工处理 → 转设计人员
集合异常 → 转CAD研发
Agent结合用户策略选择
Agent在允许路线中选择处理方案，越界方案会被安全规则覆盖
只分析，不修改：返回分析结果，不调用CAD
所有修改需确认： 暂停流程，等待用户确认
安全项自动处理： 仅允许低风险操作自动执行
Workflow读取所选路线的执行方式
Notes: 【建议时长：40秒】
这里是更新与重建的核心判断。主要错误对象不是板架时，系统处理实际对象；如果板架参数、边界和几何仍有效，只需重新计算。如果保留原panel_id并补全数据就能恢复，则选择更新。只有更新无法恢复，而且同时满足三个条件，系统才提出重建建议：创建参数完整且来源可靠，新旧板架替换关系明确，子构件能够安全重新关联。确定性规则先给出允许的处理方式，Agent结合用户策略在范围内选择，Workflow再按自动、待确认、人工或研发排查完成分流。

## Slide 10
AI辅助板架创建基础能力
两类来源最终都形成板架请求，统一进入AI辅助板架
01 语言理解
设计人员输入自然语言
LLM提取候选参数
定位面
边界
厚度和材料
输出：候选参数
02 请求校验
Agent检查
缺失字段、参数冲突和边界格式
不完整：要求用户补充
通过：形成PanelRequest
核心字段
reference_plane：定位定位面
boundaries：板架边界
thickness：厚度
material：材质
03 工程查询与分流
工程对象查询（Provider）
确认定位面和边界对象是否存在且唯一
Agent根据结果分流
继续执行 / 补充信息 / 停止
Workflow读取执行方式
自动执行 / 等待确认
04 CAD执行与结果
CAD Provider
转换为CAD工具调用
MCP通信接口
传递请求、结果和错误
C++ CAD软件
完成真实板架创建
返回CadExecutionResult
success / object_id / error_code
职责划分：LLM理解语言，Agent校验和编排，Provider确认工程事实并适配CAD，C++ CAD软件完成最终建模
Notes: 【建议时长：40秒】
这一页展开项目的原子能力，也就是AI辅助板架创建。设计人员输入自然语言后，LLM只提取定位面、边界、厚度和材料等候选参数。Agent检查缺失、冲突和格式，通过后形成PanelRequest。随后CAD连接层查询定位面和边界对象是否存在且唯一。Workflow根据查询和授权状态继续、补充信息或停止。未来由CAD Provider完成接口适配，MCP传递调用，最终由C++ CAD软件创建真实板架；当前只完成Mock链路。

## Slide 11
2.4 方案特点与安全边界
同一板架创建能力服务人工需求和错误恢复，但执行条件始终由确定性检查约束
01
复用创建原子能力
人工创建与错误恢复共用 PanelRequest、工程查询、安全检查和CAD接口
02
按工程事实动态分流
Agent只从规则允许路线中选择，不能把所有错误都改成自动创建
03
父对象优先并复查
先恢复板架，再重新检查依赖它的肘板和其他子构件
04
异常时保守收口
模型超时或建议越权时，转确认、人工或研发，不继续执行
安全边界
LLM不判断真实几何
对象未找到或有歧义时不执行
更新操作不能悄悄改为新建
当前Mock不修改真实CAD
未验证强度和规范符合性
Agent选择处理路线
Agent自动调用板架创建接口
C++ CAD软件完成最终建模
Notes: 【建议时长：25秒】
方案有四个特点。第一，人工创建和错误恢复复用同一板架请求与CAD接口。第二，Agent只能根据工程查询结果在允许范围内分流。第三，优先处理父板架，再复查依赖它的子构件。第四，遇到模型超时、对象歧义或建议越界时保守停止。LLM不负责确认真实几何，更新也不能被悄悄改成新建。

## Slide 12
目录
1 项目初心与问题演化
2 板架创建与错误治理一体化方案
3 Agent决策、安全边界与双阶段Demo
4 阶段效果、不足与公司软件落地
Notes: 【建议时长：5秒】
第三部分说明Agent如何与LLM、CAD接口及工程代码协同，并进入Demo。

## Slide 13
Agent与CAD软件的连接关系
LLM负责语言理解，Agent负责流程与安全控制，C++ CAD软件负责工程验证和真实建模
语言理解能力
LLM（大语言模型）
理解用户表达
生成候选参数和路线建议
不确认工程对象
流程与安全控制
Agent（流程控制中心）
管理任务状态
调用LLM和工具
执行确定性校验
在允许路线中选择
CAD连接与适配
CAD Provider
（CAD连接与适配层）
转换统一请求
查询工程对象
返回统一格式的结果
标准通信
MCP
模型上下文协议
传递工具调用
参数、结果和错误
不进行决策
工程事实与执行
C++ CAD软件
维护真实工程对象
验证几何和依赖
创建或更新板架
责任边界
当前演示：工程目录、CAD Provider和MCP接口均为Mock，尚未连接真实C++ CAD软件
LLM提供理解能力，Agent掌握流程控制权
Provider隔离CAD接口，MCP统一通信方式
CAD软件确认工程事实并完成最终建模
Notes: 【建议时长：35秒】
这五个部分职责不同。LLM负责理解语言并给出候选，不确认工程事实。Agent管理状态、调用工具并选择处理路线。CAD Provider是连接与适配层，把统一请求转换成CAD能够理解的调用，并返回工程查询结果。MCP只规定参数、结果和错误如何通信，不负责决策。真实工程对象、几何验证和最终建模始终由C++ CAD软件完成。当前Provider、MCP和工程目录均为Mock。

## Slide 14
工程代码结构：两条流程共用执行底座
错误治理负责发现和分流，板架创建负责参数校验与执行
交互入口
webapp/ · agent/main.py
接收治理策略或板架创建需求，展示确认和执行结果
错误治理流程
agent/model_error_graph.py
读取错误快照，形成问题组、允许路线和恢复候选
板架创建流程
agent/graph.py
形成 PanelRequest，查询工程对象，经安全检查调用 create_panel
共用数据与规则
schemas/ · tools/
统一错误、板架、工程对象、决策和执行结果的数据格式
模型与CAD接口
llm/qwen_client.py · CadBackend · MCP
本地Qwen辅助理解，CAD连接层提供工程事实并执行最终操作
当前衔接状态：Mock 已复用板架创建链；恢复候选自动转换为板架请求仍是下一步开发。
Notes: 【建议时长：25秒】
代码中有两条流程。model_error_graph负责读取错误快照，形成处理任务、允许路线和恢复候选；agent/graph负责板架创建，完成PanelRequest校验、工程对象查询和CAD调用。schemas与tools提供共用的数据结构和规则。当前Web页面已经能够下钻并复用创建链，恢复候选自动转换为PanelRequest仍是下一步开发内容。

## Slide 15
3 Demo第一段：发现问题并选择处理路线
用户策略模拟
三种策略控制Agent的自动执行范围，以及哪些可恢复任务必须先征得用户确认。
安全项自动处理
低风险、候选唯一且预检查通过的重算可自动；板架数据更新仍需确认。
只分析，不修改
只生成问题归类、Agent选择和建议，不进入任何修改流程。
所有修改需确认
每项可执行修改都先等待确认；人工和软件问题仍不自动处理。
1
了解 Mock 场景
展示演示船、版本升级背景、36条Mock错误及能力边界。
2
分析当前工程错误
读取错误清单，生成问题分组、可选处理方式与Agent选择；不修改
3
执行可恢复项
执行低风险重算；
需更新或重建的板架形成恢复候选
Demo模拟场景简介
Notes: 【建议时长：30秒】
录制视频的第一段展示错误治理。界面提供三种本轮策略。“安全项自动处理”只允许低风险、候选唯一且预检查通过的重算自动执行；板架更新仍需确认。“只分析，不修改”只返回分类和建议。“所有修改需确认”把可执行修改停在确认状态。视频依次展示Mock场景、分析当前错误和执行可恢复项。

## Slide 16
Demo：模型错误归并与Agent处理决策
每组错误的主要问题是什么？
主要错误对象和受影响对象有哪些？
系统允许采用哪些处理方式？
Agent最终选择了什么方案，当前处于什么状态？
Notes: 【建议时长：35秒】
这一页是错误治理结果总览。每张卡片回答四个问题：主要问题是什么，涉及哪些主要和受影响对象，允许采用哪些处理方式，Agent最终选择了什么。A到D只是Demo任务。A和B进入确认后更新，C需要设计人员处理，D表示CAD连接层或几何模块异常并转研发。这个结果说明Agent不会把所有错误都导向自动创建，而是根据工程事实选择不同路线。

## Slide 17
Demo第二段：可恢复板架进入创建链
将修正错误板架与原有板架创建能力串联起来
错误组
GROUP-A / B
锁定板架ID
读取CAD候选
RepairCandidate
恢复候选
候选 PanelRequest
进入创建LangGraph
Safety Gate
Mock执行与复查
01
板架自动更新说明
展示错误对象、CAD候选、重算或更新判断，以及父板架恢复后的关联复查。
02
复用原板架创建执行链
Notes: 【建议时长：30秒】
视频第二段把可恢复板架接回原有创建能力。流程先锁定板架ID并读取CAD候选，形成RepairCandidate，再准备候选PanelRequest并进入创建LangGraph。左侧截图解释重算或更新依据，右侧截图展示原板架创建执行链。当前Demo通过页面下钻和示例请求完成衔接，恢复候选自动转换及真实板架更新接口尚未实现。

## Slide 18
Demo第二段：可恢复板架进入创建链
03
结构化 PanelRequest
示例解析为 FR100、14mm、AH36、>SL10 和 <LV5，并通过Mock对象匹配。
Notes: 【建议时长：25秒】
这里展示结构化PanelRequest。示例把自然语言解析成FR100、14毫米、AH36以及两条边界。第一次Agent决策要求查询工程上下文，Mock Provider确认定位面和边界唯一匹配；第二次决策才准备执行。这个过程体现了LLM输出只是候选，必须经过结构化校验和工程查询后才能进入CAD层。

## Slide 19
目录
1 项目初心与问题演化
2 板架创建与错误治理一体化方案
3 Agent决策、安全边界与双阶段Demo
4 阶段效果、不足与公司软件落地
Notes: 【建议时长：5秒】
最后进入第四部分，总结已经完成的工作、实际价值和后续落地路线。

## Slide 20
方案总结
建立“自然语言 → 板架参数提取 → PanelRequest → 工程对象查询 → CAD调用”的板架创建基础能力。
读取CAD错误快照，识别主要错误对象、关联错误和受影响对象。
将大量错误合并成可处理任务，避免逐条、重复处理级联错误。
根据错误情况生成重新计算、更新板架、人工处理或研发排查等候选方案。
将可恢复的板架问题重新转换为板架请求，复用原有板架创建执行链。
通过Workflow完成自动执行、等待确认、人工处理等流程分流。
创建与治理一体化：将板架创建作为可复用的基础能力
规则限定、Agent选择：确定性规则根据工程事实限定可选范围，Agent只在允许范围内结合任务背景和用户策略选择处理方案。
从单条报错转向关联任务：不直接处理每一条报错，而是识别主要问题和关联影响，形成以主要错误对象为中心的治理任务。
CAD能力解耦：通过CAD连接层（Provider）和MCP通信接口隔离Agent与具体CAD软件，为后续接入公司软件保留稳定接口。
本方案完成的工作
方案创新点
理解需求：将自然语言转换为结构化板架创建参数。
综合判断：结合错误类型、影响对象、工程查询结果和用户策略选择处理方式。
动态路由：面对不同任务，动态选择重新计算、更新板架、等待确认或转人工。
任务转换：把错误分析结果转化为可进入板架创建链的恢复任务。
解释建议：说明选择某条处理路线的原因，辅助设计人员快速决策。
Agent带来的增益
本方案使AI从“接受指令后创建一块板架”，提升为“发现创建或恢复需求、形成处理任务、选择执行路线并连接CAD能力”的工程协作Agent。
Notes: 【建议时长：30秒】
本方案建立了自然语言到板架请求的创建基础能力，并增加错误读取、原因归类、影响对象合并和处理路线生成。创新点在于把创建与治理连接起来，用确定性规则限定边界，再让Agent结合任务背景和用户策略动态选择。对设计生产而言，它可以减少逐条筛查和重复判断，把错误分析结果转成清晰、可确认的工程任务。

## Slide 21
方案总结
已经验证“发现任务、选择路线、安全创建”的流程骨架，下一步把Mock接口替换为公司CAD能力
当前已证明
自然语言 → PanelRequest → 模拟创建
错误快照 → 4个问题组与允许路线
默认策略模拟恢复26条，剩余10条
错误治理页面复用板架创建链
当前不足
错误、工程目录、执行和复查仍为Mock
恢复候选尚未自动进入板架请求
未实现按板架ID更新、事务和回滚
未验证真实几何、强度和全船规模
公司软件落地
确认错误快照、对象关系和创建/更新接口
接通MCP调用候选与板架请求
明确安全修改权限边界
确认langgraph、ollama等组件的商业
落地原则：Python Agent负责理解和编排，CAD连接层提供工程事实，最终几何修改始终由C++ CAD软件完成。
Notes: 【建议时长：30秒】
当前原型证明了两部分流程骨架。Demo将36条Mock错误合并成4个处理任务，默认策略下模拟处理26条，其余10条转人工或研发；自然语言也能形成PanelRequest并完成模拟创建。局限是错误、工程目录、执行和复查仍为Mock，真实更新、事务回滚、几何及强度校核尚未实现。落地建议先接入只读错误分析，再开放确认后更新，最后试点低风险自动重算。

## Slide 22
AI辅助板架自动创建
从主动创建扩展到错误触发的安全恢复闭环
汇报完毕，谢谢！
Notes: 【建议时长：10秒】
项目初心始终是AI辅助板架自动创建。错误治理补上了“何时需要创建或恢复”的上游判断，使板架创建能力能够进入真实工程闭环。我的汇报完毕，谢谢。